M Ű S Z A K I   L E Í R Á S

Felsőörs, Hosszú utca útépítési engedélyezési terve

Tervszám: F1605

# I. ELŐZMÉNYEK, AZ ÉPÍTÉS CÉLJA, A TERVEZÉSI MUNKA LEÍRÁSA

# Előzmények

Felsőörs Község Önkormányzat tervezési megbízása alapján Társaságunk készíti a „Felsőörs, Hosszú utca útépítési engedélyezési tervét”

# Az építés célja

A beruházás célja, hogy a Hosszú utca, Szőlő utca ingatlantulajdonosai jó minőségű szilárd burkolaton tudják megközelíteni ingatlanjaikat, illetve hogy a Vadrózsa utca és Főszőllőki utca ingatlantulajdonosai a falu belső úthálózatának használata nélkül szilárd burkolaton juthassanak ingatlanjaikhoz, utcájukhoz.

# A tervezési munka leírása

A tervezési munka kezdetén Mérföld Kft.-vel szabatos geodéziai felmérést végeztünk. A felmérést helyszíni szemléink során pontosítottuk.

A tervezés során figyelembe vettük a zúzottköves burkolatú út hossz-szelvényi kialakítását, illetve a kapubehajtók magassági elhelyezkedését.

II. JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE

A tervezési terület a 7218. sz. országos közút és a Rózsa utca, Vadrózsa utca és Főszőllőki utca csomópontja között helyezkedik el észak-déli irányban. A kezdőszelvénynél és a Szőlő utca csomópontjánál aszfalt burkolatú csatlakozások vannak kiépítve, amit a hossz-szelvényi kialakítás miatt el kell bontani. A Hosszú utcában jelenleg kb. 4,00 m szélességű zúzottköves burkolat található, a burkolat keleti oldalán kimosódott, feliszapolódott nyílt földárok van. A végszelvény környezetében a Rózsa utca és a Vadrózsa utca felöl összegyűjtött csapadékvíz a Hosszú utca nyílt árkába vezet. A végszelvénynél a meglévő elektromos tartóoszlopot arrébb kell helyezni.

# III. TERVEZÉSI ALAPADATOK

Út jellege:							külterületi

Környezeti körülmények:	B

Közút osztálya:					VIII. egyéb közút

Tervezési osztály:				K.VIII.

Burkolatszélesség:			5,50 m

Tervezési sebesség: 			vt= 30 km/óra

IV. VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS

Vízszintes vonalvezetés:

A tervezési szakasz kezdete a 7218. sz. országos közút ingatlanhatára. A kezdőszelvénytől a végszelvényig gyakorlatilag egyenes a tervezett út vízszintes vonalvezetése. A 0+149 km sz.-ben és a 0+294 km sz.-ben a elektromos szekrény, illetve oszlop van és azok áthelyezése a szűk útterület miatt nem lehetséges, ezért a 0+141,3-0+158,1 és a 0+284,3-0+300,6 km sz. között pályaelhúzást terveztünk a szekrény és az oszlop kikerülésére. A szelvényezés szerinti jobb oldalon ezeken a helyeken TB elemeket kell beépíteni fedlappal, hogy ne kelljen idegen területet igénybe venni. A kezdőszelvénynél és a Szőlő utcai csomópontnál a meglévő burkolatot vissza kell bontani és a terv szerinti rétegrendet megépíteni. A végszelvénynél jobb oldali útcsatlakozásként külön terv szerint épül ki a Főszőllőki utca.

Magassági vonalvezetés:

Tervezés során figyelembe vettük a jelenlegi terepviszonyokat, bevágási szelvény kialakítását kerültük, hogy a meglévő közművezetékeket ne kelljen kiváltani.

A tervezett út magassági vonalvezetése a kezdőszelvénytől a végszelvényig folyamatosan emelkedik. A 0+008,4 km sz.-ig 2,74 %-os emelkedik, majd R=100 m homorú lekerekítéssel vált 5,53%-osra a hosszesés. A 0+083,2 szelvénytől R=200 m sugarú domború lekerekítést követően 4,48%-ra mérséklődik a hosszirányú emelkedés. R=100 m sugarú domború, majd homorú lekerekítés után 3,73%-ra vált a hosszesés. Az utca felső részén a 0+330,9 szelvénytől 6,33%-os, a 0+410,5 szelvénytől 7,87%-os emelkedéssel terveztük a vonalvezetést. A szelvényezés szerinti bal oldalon a kapubehajtók, jobb oldalon az idegen terület közelsége befolyásolta a hossz-szelvény kialakítását.

A tervezéssel érintett szakasz hossza: 448,0m

V. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS, PÁLYASZERKEZET

A tervezett burkolat szélessége 5,50 m.

A kétoldali padka szélessége 1,00 m.

A szelvényezés szerinti jobb oldalon a 0+000-0+431 km sz. között TB30/50/40 előregyártott beton elemeket terveztünk beépíteni a csapadékvíz elvezetésére.

Pályaszerkezet:

- 4,0 cm AC-11 aszfalt kopóréteg

- 6,0 cm AC-16 aszfalt alapréteg

- 15,0 cm Ckt alapréteg

- 20,0 cm M56 védőréteg

VI. ÚTCSATLAKOZÁSOK, KAPUBEJÁRÓK

Útcsatlakozás csak a kezdőszelvényben és a végszelvényben található. A kezdőszelvényben a 7218. sz., a végszelvényben a Főszőllőki utca, Vadrózsa utca és a Rózsa utca csatlakozik a tervezett úthoz. 0+251 km sz.-ben jobb oldali útcsatlakozás a Szőlő utca csatlakozása.

Kapubehajtót külön nem terveztünk, a magassági kialakítás figyelembe vette azok helyzetét.

# VII. VASÚTI-, VAGY EGYÉB PÁLYAKERESZTEZÉSEK

Jelen terv nem érint vasúti keresztezést.

VIII. FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉKOK

A kezdőszelvényben és a végszelvényben egy-egy elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát kell kihelyezni. Ezeket belterületi, kategória szerinti mérettel, fényvisszaverő fólia bevonattal, betontömbbe ágyazott alumínium cső oszlopra kell elhelyezni.

Az útburkolati jeleket a vonatkozó szabványnak megfelelően géppel és kézzel fel kell festeni.

A burkolati jelek oldószeres kivitelben készüljenek. A középső szaggatott, illetve záróvonal 12 cm széles legyen.

IX. VÍZELVEZETÉS, MŰTÁRGYÉPÍTÉS

A szelvényezés szerinti jobb oldalon a 0+000-0+431 km sz. között TB30/50/40 előregyártott beton elemeket terveztünk beépíteni a csapadékvíz elvezetésére. A pályaelhúzásos szakaszokon fedlappal kell lefedni az elemeket, mert azok a padka alá vezetnek be. A kezdőszelvényben a közúti árokba kell csatlakozni.

X. KÖZMŰVEK ÉS EGYÉB KERESZTEZÉSEK

A tervezés során ügyeltünk arra, hogy a meglévő közművezetékek feletti takarási mélység ne csökkenjen és így közmű vezetéket ne kelljen kiváltani.

A tervezés folyamán az érintett terület összes közmű kezelőjével, vagy üzemeltetőjével egyeztetünk, nyilatkozatukat megadták. Közműkezelők nyilatkozatában foglaltak betartása kötelező érvényű.

A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a munkaterület átadásra az összes közműkezelőt meg kell hívni.

XI. KÖZVILÁGÍTÁS

Az út külterületi jellege miatt közvilágítás nem szüksége.

# XII. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM

A tervezés során a hó elleni védelemre mű építését nem tartottuk indokoltnak.

XIII. TALAJVÉDELEM

Az építési területről a humuszréteget el kell távolítani. A humuszos termőréteg megőrzéséről gondoskodni kell.

# XIV. IDEGEN TERÜLET-IGÉNYBEVÉTEL, ÉRINTETT ÉPÜLETEK - ÉPÍTMÉNYEK

Az építéssel érintett területek Felsőörs Község Önkormányzatának tulajdonában vannak.

XV. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A tervben szereplő magassági adatok a Balti alapsíkra vonatkoznak.

XVI. MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET

A műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és jelen terv készítése során a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült. A tervdokumentációt a kivitelezés megkezdése előtt felül kell vizsgálni, szükség esetén a magassági módosításokat végre kell hajtani..

Az építés során alkalmazandó építési technológiák:

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó munkavédelmi szabályokat, a kivitelező munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat.

A műszaki terv közúti létesítmény kivitelezésére vonatkozik, ezért az építés, bontás, rakodás, anyagszállítás, anyagtárolás során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani.

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, a munkahely átadása egyben az üzemeltető kezelői nyilatkozata is a munkavégzés megkezdhetőségére.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgalmi rendjének biztosításáért a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések (jelzőtáblák, korlátok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért a kivitelező vállalat a felelős.

A kivitelező vállalat köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti elkorlátozási tervet készíteni és annak bevezetéséhez a közút kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra vonatkoznak.

A munkaterület fogalmába az effektív építési területen kívül beletartoznak mindazon területek, szállítási útvonal, amelyeket az építés érdekében kivitelező vállalat igénybe vesz.

A kivitelezés helyéhez legközelebb eső távbeszélő állomás: az építési szakasz környezetében lévő postai nyilvános telefon.

Legközelebbi segélynyújtó hely: az építési szakasz környezetében lévő háziorvosi rendelő illetve Veszprém városi kórház.

Veszprém, 2016. május hó.

Pál Ilona					    tervező

KÉ-K-20-0595